| Наименование | Коллектор рамповый КР-01 |
| --- | --- |
| Производитель | ЗАО ПО «Джет», г. Ижевск |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Назначение | Является основным элементом рампы разрядной/ перепускной/наполнительной |
| Количество клапанов запорных К-2107-200, шт | 2 / 3 |
| Номинальное давление,(PN) кгс/см², не более | 200 |
| Диаметр номинальный, (DN), мм | 3,5 |
| Наибольший расход газа, м3/час | 150 |
| Наработка клапанов на отказ, циклов | 3000 |
| Присоединительные размеры | G ¾ |
| Масса, кг, не более | 3,7 / 5,7 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 235 / 355 |
| ширина | 110 |
| высота | 215 |
| Высота кронштейна , мм | 95 |
| Газовая среда | Кислород, закись азота, азот, воздух, аргон |
| Работа в интервале температур окружающей среды (°С). | от минус 50 °С до плюс 50 °С ( в зависимости от газовой среды) |
| Материал | латунь |
| Возможность установки манометра | есть |
| Возможность установки предохранительного клапана | есть |
| Возможность установки пневмодатчика системы сигнализации | есть |
| Маркировка изделия | есть |
| Изготовлен, обезжирен, испытан | ТУ 3645-011-54455145-2007 |
| Декларация о соответствии ТР ТС (в составе рампы газовой) | есть |

Техническая характеристика Коллектора рампового КР-01, необходимая для заполнения документации об открытом аукционе, о запросе котировок, о торгах.