| Наименование | Клапан обратный |
| --- | --- |
| Производитель | ЗАО ПО «Джет» |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Газовая среда | закись азота |
| Установка | Устанавливается на рампу закиси азота перед редуктором |
| Присоединительные размеры: Вход - накидная гайка Выход - корпус клапана | Внутренняя резьба G3/4 правая (ГОСТ 6357) Наружная резьба G3/4 правая (ГОСТ 6357) |
| Диаметр номинальный DN, мм | 6 |
| 2.2 Номинальное давление PN, МПа ( кгс/см²) | 20 (200) |
| 2.3 Давление открытия клапана , МПа ( кгс/см²) | 1,0…1,1 (11…12) |
| 2.4 Наибольший расход газа Q, м3/ч | 5,0 |
| 2.5 Габаритные размеры мм, | Ø36 х 55 |
| 2.6 Масса кг, не более | 0,23 |
| материал | латунь |
| Покрытие | химпас |
| Обезжирен | ОСТ 26-04-312-83. |
| Декларация о соответствии ТР ТС (в составе рампы газовой) | есть |

Техническая характеристика « Клапана обратного рампового», необходимая для заполнения документации об открытом аукционе, о запросе котировок, о торгах.