| Наименование | Рампа перепускная РП-02Ш |
| --- | --- |
| Производитель | ЗАО ПО «Джет» |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Назначение | Непрерывная подача газа потребителю |
| Комплектность рампы: |  |
|  | Коллектор КР- 01 2-х вентильный / 3-х вентильный |
|  | Змеевик рамповый (по количеству вентилей коллектора) |
|  | Шкаф металлический двухдверный, окрашенный порошковой или молотковой краской |
|  | Редуктор (в зависимости от газовой среды)* |
|  | Угольник рамповый * |
|  | Узел измерительный* |
|  | Обратный клапан на вентиль коллектора * (по количеству вентилей) |
|  | Манометр * |
|  | Устройство заправочное кислородное* |
|  | предохранительный клапан* |
|  | продувной клапан * |
|  | система дистанционного контроля и сигнализации* |
| Присоединительные размеры | G ¾ |
| Газовая среда | Кислород, азот, воздух, аргон и другие неагрессивные газы |
| Рабочее давление среды | До 200 Атм |
| Работа в интервале температур окружающей среды (°С). | -25 до +50 |
| материал | Корпус коллектора – латунь Вентиль коллектора – латунь Змеевики - медь |
| Покрытие | химпас |
| Маркировка изделия | есть |
| Сертификат | С-RU.АЯ09.В.00745 от 11.03.2011 |

Техническая характеристика рампы перепускной РП-02Ш (шкафная), необходимая для заполнения документации об открытом аукционе, о запросе котировок, о торгах.

* - изделие в базовый комплект не входит, поставляется по согласованию с заказчиком.