| Наименование | Система клапанная быстроразъемная СКБ-1 |
| --- | --- |
| Производитель | ЗАО ПО «Джет» |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Назначение | служит для оперативного подключения пневмооборудования к источнику нужного газа |
| Рабочее давление для всех видов газов, МПа | 0,2 – 0,6 |
| Диаметр номинального прохода DN, мм | 4 |
| Вакуумное номинальное давление, МПа | - 0,08 |
| Пропускная способность, л/мин | 40 |
| Пропускная способность вакуумного клапана, л/мин | 10 |
| Механическая кодировка в зависимости от вида газа | Есть |
| Цветовая маркировка в зависимости от вида газа | Есть |
| Диаметр условного прохода (Ду) | Есть |
| Габаритные размеры, мм | 95х95х60 |
| Газовая среда | кислород, углекислота, закись азота, воздух, вакуум |
| Рабочее давление среды | До 16 Атм |
| Работа в интервале температур окружающей среды (°С). | +10 до +35 |
| Комплект поставки | Клапан газовый – 1шт. Штекер газовый -1шт. Коробка монтажная - 1шт. |
| Обезжиривание | ОСТ 26-04-312- |
| Сертификат | C-RU.АГ17.В.12141 от 30.09. 2011. |

Техническая характеристика Система клапанная быстроразъемная СКБ-1 (одноместная), необходимая для заполнения документации об открытом аукционе, о запросе котировок, о торгах.