| Наименование | Узел измерительный |
| --- | --- |
| Производитель | ЗАО ПО «Джет» |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Назначение | для проверки давления в кислородных баллонах объема от 5 до 40 л. |
| Присоединительные размеры | - G3/4 правая |
| Номинальное рабочее давление РN, кгс/см2 | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 100х100х131 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Газовая среда | Кислород |
| Работа в интервале температур окружающей среды (°С). | -25 до +50 |
| материал | латунь |
| Покрытие | химпас |
| Маркировка изделия | есть |
| Изготовлен, испытан | ТУ 3645-011-54455145-2007 |
| Обезжиривание | ОСТ 26-04-312-83 |
| Декларация о соответствии ТР ТС (в составе рампы газовой) | есть |

Техническая характеристика, необходимая для заполнения документации об открытом аукционе, о запросе котировок, о торгах: «Устройство для проверки давления

в кислородных баллонах»