| Наименование | Щит автопереключения перепускных газовых рамп (закись азота) |
| --- | --- |
| Производитель | ЗАО ПО «Джет» |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Назначение | Редуцирование давления газа от источника к потребителю; автоматическое переключение подачи редуцированного кислорода с одного источника (плечо рампы, баллон) на другой при понижении давления в одном из источников ниже настроенного, контроля давления по месту. |
| Описание | Щит имеет два запорных клапана К-1409-250 и два редуктора ЗАР-6-10 по одному на каждое плечо рампы. Посредством соединительных трубок выходные штуцера редукторов соединены с пневматическим рамповым переключателем, на выходном штуцере которого через соединительную трубку закреплен сетевой редуктор СКО-10. Поставляется в собранном виде на балке щита |
| Состав | Клапан запорный К-1409-250 | 2 |
|  | Редуктор ЗАР-6-22 | 2 |
|  | Переключатель рамповый пневматический | 1 |
|  | Редуктор сетевой СКО-10 | 1 |
|  | Трубка соединительная М16х1,5 | 2 |
|  | Соединитель прямой М16х1,5-М16х1,5 | 1 |
|  | Трубка импульсная | 1 |
|  | Угольник рамповый | 1 |
|  | Балка щита | 1 |
| Рабочая среда | Закись азота |
| Наибольшее давление газа на входе, МПа | 10 |
| Давление газа на входе в переключатель, МПа | 1,6...1,7 |
| Давление газа при срабатывании переключателя, МПа | 0,4±0,1 |
| Наибольшее рабочее давление газа (давление газа на выходе), МПа | 0,5 |
| Расход газа при давлении 0,5 МПа м3/ч, не менее | 6 |
| Размеры присоединительных резьб: входных штуцеров выходного штуцера | G3/4 |
|  | М16х1,5 |
| Работа в интервале температур окружающей среды (°С). | +5 - +45 |
| Покрытие латунных элементов рампы | Химическое пассивирование |
| Маркировка изделий | есть |
| Паспорт | есть |
| Декларация о соответствии ТР ТС (в составе рампы газовой) | есть |

Техническая характеристика изделия «Щит автопереключения

перепускных газовых рамп», необходимая для заполнения документации об открытом аукционе, о запросе котировок, о торгах.