| Наименование | Клапан обратный |
| --- | --- |
| Производитель | ЗАО ПО «Джет» |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Газовая среда | кислорода, сжатого воздуха, азота, закиси азота. |
| Установка | Устанавливается на вентиль коллектора |
| Присоединительные размеры: Вход - корпус клапана Выход накидная гайка | Наружная резьба G3/4 правая (ГОСТ 6357) Внутренняя резьба G3/4 правая (ГОСТ 6357) |
| Диаметр номинальный DN, мм | 6 |
| 2.2 Номинальное давление PN, МПа ( кгс/см²) | 20 (200) |
| 2.3 Давление открытия клапана , МПа ( кгс/см²) | 0,03…0,05 (0,3…0,5) |
| 2.4 Наибольший расход газа Q, м3/ч | 5,0 |
| 2.5 Габаритные размеры мм, | Ø37х72 |
| 2.6 Масса кг, не более | 0,28 |
| материал | латунь |
| Покрытие | химпас |
| Обезжирен | ОСТ 26-04-312-83. |
| Декларация о соответствии ТР ТС (в составе рампы газовой) | есть |
| Принцип действия | Клапан обратный состоит из корпуса 1, переходника 2, клапана 3 поджимаемого к седлу корпуса пружиной 4 и накидной гайки 5. Направление потока газа указано стрелкой на корпусе клапана. |

Техническая характеристика клапана запорного Клапана обратного вентиля коллекторного, необходимая для заполнения документации об открытом аукционе, о запросе котировок, о торгах.