| Наименование | Узел заправочный УЗК-1 |
| --- | --- |
| Производитель | ЗАО ПО «Джет» |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Назначение | для заправки кислородом баллонов объема 5 или 10л от баллонов объема 40 или 50л в полевых условиях |
| Номинальное рабочее давление | 20 МПа. |
| Габаритные размеры , мм. | 85,5 х 38 х 187 |
| Масса не более , кг | 0,26 |
| Присоединительные размеры, накидные гайки | G3/4 внутренняя правая |
| Газовая среда | Кислород |
| Работа в интервале температур окружающей среды (°С). | -25 до + 40 |
| материал | латунь |
| Покрытие | химпас |
| Изготовлен, обезжирен, испытан | в соответствии с КД |
| Сертификат | № С-RU.АЯ09.В.00793 от 08.08.2011. |

Техническая характеристика «Узел заправочный УЗК-1», необходимая для заполнения документации об открытом аукционе, о запросе котировок, о торгах.