| Наименование | Коллектор рамповый КР-02 |
| --- | --- |
| Производитель | ЗАО ПО «Джет» |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Назначение | для объединения баллонов (трех/ двух) в рампу для последующей подачи рабочей среды к потребителю |
| Количество клапанов обратных, шт. | 3 / 2 |
| Неиспользуемые расходные штуцера должны закрываться заглушками, шт. | 3 / 2 |
| Присоединительные размеры обратных клапанов | G ¾ |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 600*115*120 / 360*115*120 |
| Высота кронштейна , мм | 95 |
| Газовая среда | Углекислый газ |
| Рабочее давление среды | До 100 Атм |
| Работа в интервале температур окружающей среды (°С). | +5 до +50 |
| Материал | сталь коррозионностойкая |
| Возможность установки манометра | есть |
| Возможность установки пневмодатчика системы сигнализации | есть |
| Маркировка изделия | есть |
| Изготовлен, обезжирен, испытан согласно | ТУ 3645-011-54455145-2007 |
| Сертификат | С-RU.АЯ09.В.00745 от 11.03.2011 |

Техническая характеристика Коллектор рамповый КР-02

, необходимая для заполнения документации об открытом аукционе, о запросе котировок, о торгах.